РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГОРОДА КУЗНЕЦКА

РЕШЕНИЕ

О программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка на 2011-2015 годы»

Принято Собранием представителей города Кузнецка 27 января 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

Собрание представителей города Кузнецка решило:

1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка на 2011-2015 годы» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на Главу администрации города Кузнецка Козина С.Н.

Глава города Кузнецка                                                                       В.А.Майорова

27.01.2011 № 3-33/5

Приложение

Утверждена

решением Собрания представителей

города Кузнецка

от  27.01.2011 № 3-33/5

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Кузнецка на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Кузнецка |
| Основные разработчики программы | Администрация города Кузнецка |
| Исполнители мероприятий программы | МУП города Кузнецка «Водоканал», МУП «Гортеплосеть», администрация города Кузнецка, управление капитального строительства города Кузнецка |
| Цели программы | повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности; повышение качества очистки питьевой воды и сточных вод, качества обеспечения тепловой энергии; увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов. |
| Задачи программы | строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МУП «Водоканал»; сокращение потерь по воде на 8%; высвобождение мощностей, вызванной снижением нагрузки на тепловые источники, в результате чего возможно привлечение инвестиций в регион без дополнительных вложений в развитие тепловых источников и инженерных сетей; внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги; автоматизация, установка индивидуальных тепловых пунктов и оборудование их частотно-регулируемым приводом для заданного теплового режима зданий и сооружений с целью исключения сверхнормативного потребления тепла; снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия; снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией; надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения города. |
| Сроки реализации программы 2011-2015 годы |
| Основные мероприятий | - строительство и реконструкция систем водоснабжения, установка станций управления, установка приборов учета воды. - строительство канализационно – насосных станций с напорным канализационным коллектором, замена напорного коллектора, капитальный ремонт вводных ячеек на очистных сооружениях. - строительство, реконструкция и модернизация источников и систем теплоснабжения, перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление, установка индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация центральных тепловых пунктов. |
| Источники финансирования программы | - надбавка к цене (тарифу потребителя); - плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов; обеспечение надежности очистки питьевой и сточной воды; обеспечение надежности утилизации осадка с очистных сооружений водоснабжения и очистных сооружений канализации; создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации; обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности; модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы города Кузнецка. |
| Контроль за ходом реализации программы | Собрание представителей города Кузнецка, администрация города Кузнецка |

Обоснование стоимости  работ  по модернизации и капитальному ремонту

коммунальной инфраструктуры

Программа составлена на основании генерального плана  города Кузнецка.

Оценка риска при возможных срывах в реализации программы

При  невыполнении программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры города Кузнецка предприятиями МУП города Кузнецка «Водоканал», МУП «Гортеплосеть» не будут обеспечены:

-   требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений;

-   требуемый уровень надежности очистки сточных вод;

-   требуемый уровень надежности работы напорных коллекторов, водопроводов;

-   санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая безопасность;

-   требуемый резерв по сооружениям и сетям;

-   требуемый уровень надежности теплоснабжения;

-   требуемый уровень энергосбережения;

-   требуемый уровень безопасности эксплуатации.

Реализация плана мероприятий программы по развитию систем  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит:

1) обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства города Кузнецка на период 2011-2013 годов;

2) обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

3) осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;
           4) проложить 25 км водопроводных сетей;
           5) проложить 1,4 км канализационных сетей;
           6) снизить степень износа основных фондов предприятия на 20 %;
           7) снизить аварийность на водопроводных сетях до 2 повреждений на 1 км в год;
           8) снизить аварийность на канализационных сетях до 3 повреждений на 100 км в год;
           9) уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 2,7%;
           10) обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;
           11) заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное;
           12) улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;
           13) снизить эксплуатационные расходы на электричество (не менее 5,3 %), требуемое для перекачки;
           14) исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;
            15) обеспечить требование всех экологических нормативов  в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка; 
            16) осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;
            17) увеличить процент населения города, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением, на 8 %;
            18) снизить аварийность на тепловых сетях;
            19) уменьшить  тепловые потери при транспортировке теплоэнергии до потребителей до норматива;
            20) обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов теплоснабжения;
            21) заменить технологическое оборудование ЦТП  на более производительное и современное;
            22) улучшить качественные показатели услуг теплоснабжения;
            23) снизить эксплуатационные расходы на электричество на ЦТП при работе циркуляционных насосов;
            24) обеспечить требование всех экологических нормативов и соблюдение требований Санпин 2.1.4. 2496-09  по ГВС; 
            25) осуществить выполнение  энергосберегающих мероприятий.

Критерии оценки выполнения программы

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоотведению.

2. Сокращение потерь по воде.

3. Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

4. Создание требуемого уровня надежности работы предприятий.

5. Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов теплоснабжения города Кузнецка.

Организация управления программой и

контроля над ходом её реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством МУП «Водоканал» через подготовку, утверждение и организацию исполнения  плана мероприятий по реализации Программы МУП «Водоканал».

МУП «Водоканал» предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию города Кузнецка.

Управление исполнением Программы осуществляется руководством МУП «Гортеплосеть» через подготовку, утверждение и организацию исполнения  плана мероприятий по реализации Программы МУП «Гортеплосеть».

МУП «Гортеплосеть» предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию города Кузнецка.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией города Кузнецка и Собранием представителей города Кузнецка. Администрация  города Кузнецка проводит мониторинг Программы, анализ отчетности, предоставляемой МУП «Водоканал», МУП «Готеплосеть», анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий  и соответствия их техническому заданию.

- Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения

Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития городского хозяйства.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения.  Мероприятия сформированы с учетом потребности города Кузнецка в услугах водоснабжения и водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях.

1.1. Система водоснабжения

Подавляющее большинство потребителей (порядка 90%) получают услугу холодного водоснабжения от МУП «Водоканал». Предприятие производит реализацию питьевой воды, как населению, так и предприятиям и организациям города в соответствии с заключенными договорами.

Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам водопотребления и установленным у потребителей приборам учета воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется на базе использования подземных источников. В соответствии с имеющимися лицензиями на право пользования недрами, МУП «Водоканал» производит добычу воды из артскважин в целях питьевого водоснабжения города Кузнецка.

В соответствии с гидрогеологическими условиями в районе города Кузнецка с точки зрения практического использования приурочен Сызранский водоносный горизонт. Воды Сызранских отложений отвечают всем нормам ГОСТ и САНПиН, кроме повышенного содержания железа. Именно поэтому в составе всех проектов водозаборов города обязательно присутствуют сооружения по очистке воды для города Кузнецка. Наличие железа в водопроводной сети может придавать воде плохой вкус, вызывает отложение осадка и зарастание водопроводных труб.

Источниками водоснабжения служат 30 действующих артезианских скважин с годовым подъёмом воды 5245 т. куб.м.  В аренде у предприятия находятся  7 резервуаров - накопителей, 7 водозаборов, 3 насосных станции второго подъёма. В настоящее время  по городу установлено 358 уличных водоразборных колонок, 442 пожарных гидранта.  В аренде у предприятия имеются 186,3 км  водопроводных сетей.

С насосных станций №1, №5, №9  и «Лысуха» вода подается напрямую в водопроводную сеть. С водозаборов «Южный», «Южный микрорайон», насосной станции №8 вода из артезианских скважин поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды питьевая вода насосными станциями второго подъема подается в разводящие водопроводные сети к потребителям.

Определен второй основной водозаборный узел города - это водозабор  Южный, в составе проекта которого  предусмотрена станция обезжелезивания воды.

На насосных станциях второго подъема установлено 11 единиц насосного оборудования, 46 единиц запорной арматуры.

Водопроводные сети

Изначально предприятием принимались сети водоснабжения от различных ведомственных организаций, уличные водопроводные сети имеют разные диаметры труб, следствием чего является различное давление  во внутренних сетях.

Магистральный водопровод, протяженностью 42,4 км, в составе которого 18,5 км стальной трубы диаметром 500 мм, 6 км чугунной трубы диаметром 500 мм, 2  км  чугунной  трубы  диаметром  300 мм,  13 км стальной трубы диаметром 300 мм , 2,9  км  полиэтиленовой  трубы  диаметром  300 мм и 500 мм.

Уличные водопроводные сети, протяженностью 92,9 км, состоят из 3 км асбестоцементной трубы диаметром 200 мм, 69,2 км чугунной трубы диаметром 150-200 мм, 4,7 км  полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, 16 км стальной трубы диаметром 100-150 мм.

Разводящие сети, протяженностью 51 км, состоящие из 29 км стальной трубы диаметром 50-100 мм, 20 км  чугунной  трубы  диаметром 100 мм и 2 км  полиэтиленовой трубы диаметром 63-100 мм.

Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа зданий, водопроводных сетей и технологического оборудования.

Динамика износа за последние три года наглядно показана в таблице 1:

Динамика износа функциональных элементов 
системы водоснабжения

Таблица 1

| Наименование объекта | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Магистральный водопровод | 76 | 78 | 80 |
| Уличные водопроводные сети | 72 | 76 | 78 |
| Разводящие сети | 73 | 75 | 80 |

В целом ряде случаев высокая степень износа зданий и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 2 аварии на 1 км сетей в год.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях городской прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды, так как в результате одной аварии для отсечки и ремонта аварийного участка производится 4-5 переключений участков кольцевой водопроводной сети. В связи с чем, направление потоков, отложения на стенках труб попадают в водопроводную сеть, повышается мутность воды, меняется цветность, т.е. снижается качество воды.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;
            - недостаточная степень техногенной надежности;
            - использование устаревших технологий водоочистки;
            - высокая ресурсоемкость производства;
            - отсутствие резерва мощности;
            - низкая степень автоматизации производственных процессов;
            - низкая энергоэффективность оборудования;
            - низкая надежность источника энергоснабжения;
            - высокие показатели аварийности на сетях;
            - высокие потери воды при транспортировке;
           - отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;
           - отсутствие резервного источника водоснабжения;
           - в ряде удаленных районов города отсутствует централизованное водоснабжение.

Организационный план по водоснабжению

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды | + |  |  |
| 2. | Прокладка контрольного кабеля АВВГ 14х2,5 мм в количестве 500 м от ТП-401-105 водозабор «Южный» |  | + |  |
| 3. | Замена стального водовода Д=500мм от водозабора «Южный» по ул. Минская, ул. Чкалова, ул.Октябрьская | + | + | + |
| 4. | Обследование существующей системы водоснабжения города Кузнецка | + |  |  |
| 5. | Бурение артезианских скважин: на водозаборе № 8 – 2 шт., на водозаборе «Южный» - 1 шт. | + |  |  |
| 6. | Бурение артезианских скважин: на водозаборе № 8 – 1 шт., на водозаборе «Южный» - 1 шт. |  | + |  |
| 7. | Бурение артезианских скважин: на водозаборе № 8 – 1 шт., на водозаборе «Южный» - 1 шт. |  |  | + |

1.2. Система водоотведения

Подавляющее большинство потребителей (порядка 90%) получают услугу водоотведения от МУП «Водоканал».

Система водоотведения города  Кузнецка осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и промышленных предприятий города, и сброс очищенной воды в реку Труев.  Централизованным водоотведением охвачено 62% территории города  Кузнецка. Все канализационные стоки города выводятся на городские очистные сооружения, расположенные в западной части города.

Система водоотведения характеризуется следующим образом.

У предприятия 4 канализационных насосных станции и главная канализационная насосная станция очистных сооружений. Очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод путём механической и биологической очистки. Пропускная способность очистных сооружений по проекту - 50 тыс.куб.м/сут.

Канализационные сети

Протяженность канализационных сетей составляет 96 км, в состав которых входят:

-коллектор магистральный, протяженностью 13 км, состоящий из ж/б труб диаметром 1000-1200 мм;

-коллектор магистральный, протяженностью 15 км, состоящий из ж/б труб диаметром 600-800мм;

- коллектор уличный, протяженностью 68 км, состоящий  из керамических труб диаметром 200мм, чугунных   труб диаметром 150мм, асбоцементных труб диаметром 400 мм;

- внутренние канализационные сети очистных сооружений  имеют протяженность  3000м.

Технологическая схема очистки сточных вод

Сточная вода, поступающая из города, по сточному коллектору до ГКНС, где происходит задержание крупных фракций на решетках, затем под действием насосов по напорному коллектору (диаметром 600мм) сточная вода поступает в приемную камеру, по лоткам поступает в песколовку, где происходит задержание плавающих веществ и крупной фракции песка. Затем по лоткам поступает в первичные отстойники, где происходит задержание сырого осадка и плавающих веществ. Под действием насосов сырой осадок поступает на иловые поля для обезвоживания.

После первичных отстойников сточная вода поступает в аэротенки, где происходит насыщение жидкости кислородом или биологическая очистка.

Из аэротенков жидкость поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение ила от воды, а затем очищенная вода поступает в реку Труев.

Техническое состояние системы водоотведения

Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой степенью износа зданий, канализационных сетей и технологического оборудования. Динамика износа за последние три года приведена в таблице 2.

Динамика износа функциональных элементов 
системы водоотведения

Таблица 2

| Наименование объекта | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Канализационные сети | 56 | 60 | 65 |
| Канализационно-насосные станции | 68 | 72 | 78 |
| Очистные сооружения | 82 | 90 | 95 |

Аварийность на канализационных сетях превышает 3 аварии на 100 км сетей в год.

За 23 года эксплуатации городских очистных сооружений произошло разрушение железобетонных конструкций, лотков, стен аэротенков, монолитных лотков на аэротенках и вторичных отстойниках, оборудование пришло в негодность и требует полной замены.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;
           - недостаточная степень техногенной надежности;
           - небезопасная система обеззараживания стоков;
           - отсутствие резерва мощности;
           - низкая степень автоматизации производственных процессов;
           - низкая энергоэффективность оборудования;
           - применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;
           - отсутствие дублирующих коллекторов;
           - критическое состояние люкового хозяйства.

Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоснабжения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, водопроводных и канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

Организационный план по водоотведению

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Капитальный ремонт вводных ячеек К-XXVI на очистных сооружениях в количестве 3 шт. | + | + | + |
| 2. | Замена КЛ-6 кв. фидера № 45 от ПС города Кузнецка | + | + | + |
| 3. | Строительство КНС – микрорайон «Аэродромный» |  |  | + |
| 4. | Строительство КНС – микрорайон «Восточный» |  | + |  |

2. Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечению качественной услугой теплоснабжения города Кузнецка Пензенской области является одной из приоритетных задач.

Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения. Общий процент износа системы составляет 70%.

В связи с увеличением срока эксплуатации растет количество ветхих тепловых сетей, в связи с износом основного оборудования увеличивается количество нерентабельных котельных. С повышением цен на теплоноситель повышается неплатежеспособность населения за предоставленную услугу.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Пензенской области.

В целях обеспечения теплоснабжения города Кузнецка Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод. Только комплексное решение проблемы может оказать положительный эффект на сложившуюся ситуацию.

Описание действующих систем теплоснабжения коммунальной инфраструктуры, специфика их функционирования, основные технико-экономические показатели

- Источник тепловой энергии - ТЭЦ-3 (ОАО «ТГК № 6»)

Температурный график-115/70 гр.С

1.1.  От общего количества теплоэнергии доля производства от источника составляет:

- ТЭЦ-3 (ОАО «ТГК № 6»)  - 96,5%;

1.2. В аренде у ОАО «ТГК № 6» муниципальное имущество города:

тепловые сети - 76,434 км,  ЦТП – 21 шт., НПС – 4 шт.;

1.3. В аренде у ОАО «ТГК № 6» имущество, принадлежащее ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Западный микрорайон, Пик): тепловые сети – 14,4 км, ЦТП – 2 шт.;

  - Взаимоотношения:

Источник ТЭЦ-3 и  покупатели теплоэнергии, из них:

- жилые дома  - 66 %,

- бюджетные организации города – 12 %,

- прочие потребители – 22%;

1.5. Износ основных фондов:

-   в аренде у ОАО «ТГК № 6» тепловые сети и ЦТП, принадлежащие муниципалитету- 76,434км,  из них:

- 74,237км износ составляет 74,2%;

- ЦТП-21шт, НПС – 4 шт. - износ 59,2%;

1.6. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей:

- нормативный срок эксплуатации -25 лет.

Общая протяженность тепловых сетей – 95,8км,  за исключением тепловых сетей,  находящихся на балансе абонентов, из них:

-магистральные  - 40,36 км.;

-внутриквартальные  - 55,44 км.

Года  ввода в  эксплуатацию тепловых сетей

| № | Год ввода | 1960-1990гг. (30 лет) | 1990-1998гг. (8 лет) | 1998-2011гг. (13лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | магистральные | 25,42 км | 7,7 км | 7,24 км |
| 2. | внутриквартальные | 35,56 км | 15,3 км | 4,58 км |
| 3. | протяженность | 60,98км | 23км | 11,82км |

Примечание: магистральными считаются сети, от которых выполнены ответвления на абонентов жилых кварталов. Магистральными являются сети диаметром от 219мм до 630мм.

Организационный план по МУП «Гортеплосеть»

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Закольцовка тепломагистрали по ул. Калинина от МОУ СОШ №21 до ул. Комсомольской - переключение объектов соцкульбыта с теплотрассы ПиК (жилые дома по ул. Московской 67а, ул. Белинского 118, поликлиника №2), строительство 3-х многоэтажных домов в квартале № 81 – 2,88 км - нагрузка 7,1 Гкал/час | + | + | + |  |  |
| 2. | Закольцовка Центральной части города и Южной части (ул. Свердлова - ул. Республики - НПС)- 1098м, от НПС до ул.Чкалова - 395м - надежность теплоснабжения |  | + | + | + |  |
| 3. | Переход теплотрассы через железную дорогу по ул. Гагарина надземным способом, Д =500мм, протяженностью 112м- надежность и бесперебойность теплоснабжения Юго-западного и Южного микрорайонов |  | + | + |  |  |
| 4. | Реконструкция теплотрассы, Д= 500 мм по ул. Варшавской - 1,4 км |  | + | + |  |  |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей Западного микрорайона в связи с многоэтажной застройкой – район МОУ СОШ №5- ул. 60-летия ВЛКСМ, 3, стадион Сельхозтехникума по ул. Белинского |  | + |  |  |  |
| 6. | Реконструкция тепловых сетей Юго-западного микрорайона в связи с многоэтажной застройкой – район ул. Плеханова, 2а, ул. Октябрьская,1/2 |  | + |  |  |  |
| 7. | Строительство котельной на комплекс роддом-детская больница в связи с модернизацией данных объектов |  |  | + |  |  |
| 8. | Реконструкция тепловых сетей по ул. Свердлова в связи с расширением комплекса – Городская больница |  |  | + |  |  |
| 9. | Переключение тепловых сетей направления ТЭЦ 3 –9 школа с улицы Фабричной на ул.Сызранская (ТЭЦ 3- ЖКО Полимермаш) по ул.Ленина |  |  |  | + |  |
| 10. | Восстановление котельной ОАО «Кузнецкмежрайгаз» для резервного теплоснабжения города |  |  |  | + |  |
| 11. | Установка котельной для подключения проектируемой застройки жилого городка в Южной части города Кузнецка по ул. Победы (бывший аэродром) -Взлетный 1,2 |  |  |  |  | + |